ACO Clara Standart

15-29 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 865 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 24

Еквивалентни обитатели: 15-29

Номинален хидравличен товар: 3,60 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  1,44 kg/ден

Диаметър D 2350 mm

Дължина L 2870mm

Широчина W 2440mm

Височина H 2640mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1740mm

Височина на вентилационната тръба H4 590mm

Захранване 230/50 V/Hz

Moщност 0,24 kW

Максимална монтажна дълбочина 1,5m