ACO Clara Home Concrete

30-60 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 21t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 50

Еквивалентни обитатели: 30-60

Номинален хидравличен товар: 7,5 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  3,0 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 2

Захранване 400/50 V/Hz

Без автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 0,75kW

Със стандартен, стандартен автоматик капак, регулируема или регулируема автоматик версия