ACO Clara Home Concrete

48-96 бр. еквивалентни обитатетели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Оптимален капацитет на съхранение на излишната утайка 100-150 дни.

Тегло 32t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 80

Еквивалентни обитатели: 48-96

Номинален хидравличен товар: 12 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  4,8 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 3

Захранване 400/50 V/Hz

С автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 0,98kW

Със  стандартен или стандартен автоматик капак