ACO Clara Home Concrete

5-10 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 6,0t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 8

Еквивалентни обитатели: 5-10

Номинален хидравличен товар: 1,2 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  0,48 kg/ден

Диаметър D 1800mm

Височина H 2080mm

Брой корпуси: 1

Захранване 230/50 V/Hz

Без автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 0,11kW

Със стандартен, стандартен автоматик капак, регулируема или регулируема автоматик версия

Максимална монтажна дълбочина 4м