ACO Oleopass G FST NS10/100 SF 1000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 10 l/s

Максимален дебит 100 l

Височина 2130 mm

H1 1120 mm

H2 1020 mm

Ttank 1010 mm

Тегло 225 kg

DN 400 mm

Обем утайка 1000 l

Обем масла 171 l

Общ обем 1800 l