ACO Oleopass P-B NS 8/50 SF 820

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас за открити паркингиОт полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 8 l/s

Максимален дебит 50 l/s

H 1865 mm

FE 395 mm

FS 465 mm

Тегло 104 kg

DN 250 mm

Обем утайка 820 l

Обем масла 260 l

Общ обем 1250 l