ACO Oleopator G-H NS65 SF 6 500

# Text boxes

# Текст за спецификации

Хоризонтален коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 65 l/s

Диаметър ØD2 2402 mm

Височина H1 1744 mm

Височина H2 1704 mm

Ttank 813 mm

Дължина L 6125 mm

Тегло 1500 kg

DN 300 mm

Обем утайка 8 000 l

Обем масла 4500 l

Общ обем 17013 l