ACO Oleopator G FST NS15 SF 3000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 15 l/s

Височина 2860 mm

H1 2200 mm

H2 2180 mm

Ttank 660 mm

Тегло 525 kg

DN 200 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 944 l

Общ обем 4540 l