ACO Oleopator P NS3 SF 670

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 3 l/s

H 1594 mm

FE 364 mm

FS 384 mm

Тегло 83 kg

DN 100 mm

Обем утайка 670 l

Обем масла 240 l

Общ обем 995 l