ACO Oleopator P NS8 SF 820

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни, леко или тежко натоварени зони

Дебит 8 l/s

H 1865 mm

FE 385 mm

FS 405 mm

Тегло 94 kg

DN 150 mm

Обем утайка 820 l

Обем масла 260 l

Общ обем 1250 l