ACO Clara Standart

11-22 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 630 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 18

Еквивалентни обитатели: 11-22

Номинален хидравличен товар: 2,70 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  1,08 kg/ден

Диаметър D 2100mm

Дължина L 2510mm

Широчина W 2140mm

Височина H 2580mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1690mm

Височина на вентилационната тръба H4 590mm

Захранване 230/50 V/Hz

Moщност 0,22 kW

Максимална монтажна дълбочина 1,5m