ACO Clara Standart

30-60 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 1580 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 50

Еквивалентни обитатели: 30-60

Номинален хидравличен товар: 7,5 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  3,0 kg/ден

Дължина L 4636mm

Широчина W 2036mm

Височина H 2940mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1950mm

Височина на вентилационната тръба H4 610mm

Захранване 400/50 V/Hz

Moщност 0,75 kW

Максимална монтажна дълбочина 1,0m