ACO Clara Home Concrete

15-29 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 10,5t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 24

Еквивалентни обитатели: 15-29

Номинален хидравличен товар: 3,6 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  1,44 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 1

Захранване 230/50 V/Hz

Без автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 0,24kW

Със стандартен, стандартен автоматик капак, регулируема или регулируема автоматик версия

Максимална монтажна дълбочина 4м