ACO Clara Home Concrete

96-192 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 64t.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 160

Еквивалентни обитатели: 96-192

Номинален хидравличен товар: 24 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  9,6 kg/ден

Диаметър D 2440mm

Височина H 2830mm

Брой корпуси: 6

Захранване 400/50 V/Hz

С автоматично отстраняване на излишна утайка

Moщност 1,96kW

Със стандартен или стандартен автоматик капак