ACO Lipumax G NS1 SF 100

# Text boxes

# Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход. 
От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 1 l/s

Височина 1180 mm

H1 740 mm

H2 670 mm

Ttank 440 mm

Тегло 88 kg

DN 100 mm

Обем утайка 100 l

Обем масла 180 l

Общ обем 510 l