ACO Lipumax G FST NS20 SF 4000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход. 
От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 3340 mm

H1 2540 mm

H2 2470 mm

Ttank 800 mm

Тегло 654 kg

DN 200 mm

Обем утайка 4000 l

Обем масла 1140 l

Общ обем 6759 l