ACO Lipumax G FST NS25 SF 5000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход. 
От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 20 l/s

Височина 2350 mm

H1 3010 mm

H2 2150 mm

Ttank 790 mm

Тегло 680 kg

DN 250 mm

Обем утайка 5000 l

Обем масла 1140 l

Общ обем 7622 l