ACO Lipumax G FST NS2 SF 400

# Text boxes

# Текст за спецификации

Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход. 
От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 1825:2003.

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 2 l/s

Височина 1560 mm

H1 1120 mm

H2 1050 mm

Ttank 440 mm

Тегло 105 kg

DN 100 mm

Обем утайка 400 l

Обем масла 210 l

Общ обем 914 l