ACO Oleopass G FST NS15/150 SF 1500

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 15 l/s

Максимален дебит 150 l

Височина 2290 mm

H1 1070 mm

H2 970 mm

Ttank 1220 mm

Тегло 470 kg

DN 400 mm

Обем утайка 1500 l

Обем масла 444 l

Общ обем 3700 l