ACO Oleopass G FST NS10/100 SF 2000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 10 l/s

Максимален дебит 100 l

Височина 2690 mm

H1 1680 mm

H2 1580 mm

Ttank 1010 mm

Тегло 245 kg

DN 400 mm

Обем утайка 2000 l

Обем масла 171 l

Общ обем 2360 l