ACO Oleopator G-H NS100 SF 10 000

# Text boxes

# Текст за спецификации

Хоризонтален коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 100 l/s

Диаметър ØD2 2402 mm

Височина H1 1744 mm

Височина H2 1704 mm

Ttank 813 mm

Дължина L 7025 mm

Тегло 1800 kg

DN 400 mm

Обем утайка 10 000 l

Обем масла 4500 l

Общ обем 18914 l