ACO Oleopator G FST NS6 SF 1800

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От стъклопласт (GRP), с вътрешни части от

полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 6 l/s

Височина 2000 mm

H1 1230 mm

H2 1210 mm

Ttank 630 mm

Тегло 233 kg

DN 150 mm

Обем утайка 1800 l

Обем масла 576 l

Общ обем 2010 l