ACO Qmax

Водосъбирателна шахта с решетъчен капак от чугун

# Text boxes

# Текст за спецификации

Ревизионен елемент за улей Qmax от MDPE (Полиетилен средна плътност)

Kлас на натоварване от A15 до D400 или F900, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж.

Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на елемента.

С възможност за присъединяване на ACO Qmax  150, ACO Qmax 225, ACO Qmax 350, ACO Qmax 550, ACO Qmax 700 и ACO Qmax 900.

С изход за заустване от четирите страни.

С интегрирана калова яма минимум 35,0cm.

Строителна височина 150cm

Височина на чугуненият капак 15,0 cm

Широчина 60,0cm

Строителна широчина 87,0cm

Ширина на слота 21mm.

Тегло 48,0kg или 52,0kg ( според класа на натоварване)