ACO XtraDrain

отводнителен улей X200S

ACO XtraDrain

отводнителен улей X200S –

ревизионна шахта с адаптор

# Text boxes

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от поцинкована стомана, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина  24,2 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина  26,5 cm

Тегло 4,9 kg

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X200

Цвят: черен антрацит

Клас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN160 или DN200

С кошница за едри отпадъци

Височина 51,2 cm

Тегло 4,9 kg

*Моля изтрийте ненужното